ОТЧЕТ

о выполнении капитального ремонта оборудования ОАО «Ивгорэлектросеть» в 2014 году.

В 2014 году на предприятии велась работа по проведению капитального ремонта оборудования распределительных сетей 6 и 0,4 кВ. По итогам года выполнено:

- капитальный ремонт электрической части распределительных пунктов – 4 шт. (план – 4 шт.);

- капитальный ремонт электрической части трансформаторных подстанций – 147 шт. (план – 142 шт.);

- капитальный ремонт масляных выключателей в РП и ТП – 47 шт. (план – 47 шт.);

- замена опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ – 285 шт. (план – 240 шт.);

- ремонт кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ – 4,33 км (план – 3 км);

- ремонт строительной части РП и ТП – 129 шт. (план – 129 шт.).

Произведена замена 6 силовых трансформаторов с повышенными потерями холостого хода, выполнены работы по замене 15 устаревших масляных выключателей на вакуумные выключатели по технологии «Ретрофит».

Произведена замена оборудования 6кВ в  3-х трансформаторных подстанциях и 1-м распределительном пункте.

Произведена частичная замена оборудования 6кВ в 7-ми трансформаторных подстанциях на КСО-298 с вакуумными выключателями.